# SPIS  TREŚCI

## 1. Położenie i granice gminy Sędziejowice – mapa.........................................	1

## 2. Wstęp................................................................................................................	2

### 2.1. Słowniczek...........................................................................................	4

## 3. Charakterystyka gminy Sędziejowice............................................................	7

### 3.1. Dane demograficzne............................................................................	7

### 3.2. Warunki geograficzne gminy Sędziejowice..........................................	8

### 3.2.1. Gleby, rzeźba terenu.........................................................................	8

### 3.2.2. Charakterystyka wód gruntowych......................................................9

### 3.2.3. Pochodzenie geologiczne utworów powierzchniowych.....................	9

### 3.2.4. Działalność gospodarcza na terenie gminy.......................................	10

## 4. Stan gospodarki odpadami w gminie Sędziejowice.....................................	11

### 4.1. Odpady komunalne..............................................................................	11

### 4.1.1. Źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy..........	11

### 4.1.2. Bilans odpadów komunalnych na terenie gminy...............................	12

### 4.1.3. Ogólne informacje o odpadach komunalnych...................................	17

### 4.1.4. Aktualny stan gromadzenia, zbierania i transportu

### odpadów komunalnych w gminie.................. ...................................22

### 4.2. Inne odpady.........................................................................................	24

### 4.2.1. Wraki samochodowe.........................................................................	25

### 4.2.2. Opony samochodowe.......................................................................	25

### 4.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

### oraz odpady niebezpieczne............................................................	26

### 4.3.1. Odpady sektora gospodarczego – o składzie

### i charakterze podobnym do odpadów komunalnych.......................	26

### 4.3.2. Odpady sektora gospodarczego – inne niż niebezpieczne...............	27

### 4.3.3. Odpady niebezpieczne powstające w sektorze gospodarczym

### i użyteczności publicznej.................................................................	27

### 4.3.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne...............................................	27

### 4.3.3.2. Odpady zawierające PCB..............................................................	30

### 4.3.3.3. Przepracowane oleje......................................................................	30

### 4.3.3.4. Akumulatory i baterie.....................................................................	31

### 4.3.3.5. Odpady zawierające azbest...........................................................	31

### 4.4. Komunalne osady ściekowe.................................................................	33

## 5. Prognoza zmian w gospodarce odpadami dla gminy

## Sędziejowice w latach 2004 – 2011.................................................................	34

### 5.1. Prognoza ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych......	34

### 5.1.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji....................................	36

### 5.1.2. Odpady opakowaniowe.....................................................................	37

### 5.2. Odpady sektora gospodarczego oraz odpady niebezpieczne.............	38

### 5.2.1. Założenia wstępne............................................................................	38

### 5.2.1. Odpady niebezpieczne......................................................................	38

### 5.2.1.1. Odpady zawierające azbest...........................................................	39

### 5.2.1.2. Odpady zawierające PCB..............................................................	39

      - Wyeksploatowane pojazdy oraz zużyte opony..............................39

      - Akumulatory i baterie...................................................................40

### 5.2.1.5. Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne...............................	40

### 5.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne...................................................	41

## 6. Planowane cele i system gospodarki odpadami

## dla gminy Sędziejowice............................................................................	42

### 6.1. Warianty możliwych systemów gospodarki odpadami

### dla gminy Sędziejowice........................................................................	44

### 6.1.1. Analiza wariantów.............................................................................	44

### 6.1.1.1. Wariant I.........................................................................................	45

### 6.1.1.2. Wariant II........................................................................................	45

### 6.1.1.3. Wariant III.......................................................................................	46

### 6.1.1.4. Wariant gospodarki odpadami niebezpiecznymi............................	47

### 6.2. Cele gospodarki odpadami w gminie Sędziejowice.............................	49

### 6.3. Harmonogram realizacji zadań dla gminy Sędziejowice

### ( Załącznik nr 2 )..................................................................................	52

### 6.3.2. Harmonogram realizacji zadań krótko i długoterminowych...............	52

## 7. Analiza oddziaływania planu na środowisko...............................................	52

## 8. Możliwości finansowania zadań wynikających z Planu Gospodarki

## Odpadami dla gminy Sędziejowice................................................................	53

## 9. Ocena wdrożenia i sposób jego monitoringu...............................................	56

## 10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym...............................................	57

## 11. Wykaz załączników........................................................................................	59

# 1.	Położenie i granice gminy Sędziejowice ( mapa )

# 2. Wstęp.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice powstał w oparciu o ustawę o odpadach z dnia 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628), która wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Plan gospodarki odpadami (PGO) uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice  jest plan gospodarki odpadami dla powiatu łaskiego.

Gminny plan gospodarki odpadami określa zgodnie z art. 14.2 ustawy o odpadach:

- aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów oraz  w szczególności

(art. 15.3),

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane

procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących

działalność w tym zakresie,

- działania prowadzące do zapobiegania powstawania odpadów lub

ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na

środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi w tym ograniczania

ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach

komunalnych kierowanych na składowiska,

projektowany system gospodarki odpadami

Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto (art. 15.4):

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć.

- harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.

Zgodnie z art. 15.7 – gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Zgodnie

z zapisem art. 14.5 ustawy  o odpadach, projekt planu gminnego opracowuje organ wykonawczy gminy. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa i zarząd powiatu.

Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki składane są Radzie Gminy co 2 lata (art. 14.13).

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata

(art. 14.14).

Podstawowe akty prawne Unii Europejskiej:

- Dyrektywa Rady w sprawie odpadów (75/442/EWG),

- Dyrektywa w sprawie pojazdów samochodowych (70/156/EWG),

- Dyrektywa Rady w sprawie odpadów niebezpiecznych (91689/EWG),

- Dyrektywa w sprawie usuwania olejów odpadowych (75/439/EWG),

- Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (91/157/EWG),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie postępowania z samochodami wycofanymi z eksploatacji (2000/53/WE) z decyzjami Komisji w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich (2001/753/WE) i o minimalnych wymaganiach dla wydawanego certyfikatu zniszczenia (2002/151/WE).

W opracowaniu dokonano podziału odpadów na trzy podstawowe grupy zgodnie

z KPGO :

- odpady komunalne,

- odpady powstające w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

## 2.1. Słowniczek ( na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

## –o odpadach Dz.U.   Nr 62  poz.628 z późn. zm. ).

Gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów .

Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych .

Magazynowanie odpadów - czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do powołanej ustawy ,których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych .

Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady niebezpieczne :

należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do powołanej ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4  do ustawy.

Odpady obojętne -  odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Odpady ulegające biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odzysk - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

Odzysk energii -  termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Oleje odpadowe - wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje

z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

PCB - polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan,monometylodichlorodifenylome-tan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Posiadacz odpadów - każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości.

Recykling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału

o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny,

z wyjątkiem odzysku energii.

Recykling organiczny - obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

Składowisko odpadów - obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

Spalarnia odpadów - instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów

w celu ich unieszkodliwienia.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania.

System gospodarki odpadami - obowiązujące na danym obszarze administracyjnym działania związane ze zbieranie, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

Termiczne przekształcanie odpadów - procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone

w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych

w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcenie odpadów, ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 7 poz. 78).

Unieszkodliwianie odpadów - poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Właściciel nieruchomości – również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,

a także inne podmioty władające nieruchomością (Ustawa z dn. 13 września 1996

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczonych usług (art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku); nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych powołanych do świadczenia takich usług.

Wytwórca odpadów - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń orz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej, ustawa z dnia

19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 7 poz. 78).

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami - działania zmierzające do:

- ustanowienia na podległym obszarze systemu gospodarki odpadami;

- pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów ludzkich i rzeczowych;

- planowanie, kontrolowanie i analiza realizacji celów;

- ciągłe doskonalenie w cyklu: zaplanuj, zrealizuj, oceń, wyciągnij wnioski.

Zbieranie odpadów - każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

# 3. Charakterystyka Gminy Sędziejowice.

## 3.1. Dane demograficzne

Liczba ludności na terenie gminy Sędziejowice wynosi 6594 osób (stan na 31.12.2002 r.), w tym 164 osoby zameldowane czasowo, 6430 zameldowanych na stałe.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela nr 1. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 57,2 osób/km2.

Od lat notowany jest systematyczny spadek liczby ludności. W ciągu minionych 20 lat ludność gminy zmniejszyła się o 901 osób, co daje spadek o 8,2 %.

W strukturze ludności według źródeł utrzymania maleje udział czynnych zawodowo w rolnictwie.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, stanowiąca szansę na przyszłość stanowi 28,6% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 53,2 %, natomiast grupa ludności w wieku poprodukcyjnym to 18,2 % ogółu ludności gminy Sędziejowice.

Poziom aktywności zawodowej ludności w okresie perspektywicznym uwarunkowany będzie zmianami systemowymi w gospodarce, w tym szczególnie postępującym procesem urynkowienia gospodarki i racjonalizacją zatrudnienia, rozwojem lokalnych rynków pracy, zmianami w polityce socjalnej państwa.

Bezrobocie kształtuje się w gminie na poziomie ok. 12 %. Nie obejmuje rolników indywidualnych, których gospodarstwa nie przynoszą dochodów zaspokajających podstawowe potrzeby socjalne. Brak jest danych dotyczących dokładnej identyfikacji bezrobocia na obszarach wiejskich, do jakich należy gmina Sedziejowice.

## 3.2. Warunki geograficzne gminy Sędziejowice.

### 3.2.1. Gleby, rzeźba terenu

Dolina rzeki Grabki zajmuje 12% powierzchni Gminy. Stanowi ona równinę płaską. Wysoczyzna morenowa zajmuje 88% powierzchni gminy. Ma ona charakter rzeźby niskofalistej o długich łagodnych skłonach.

# 3.2.2. Charakterystyka wód gruntowych.

Na terenie Gminy Sędziejowice wody gruntowe występują na różnej głębokości. Zależy ona od przepuszczalności skał powierzchniowych i głębiej zalegających. Okresowe wahania poziomu wody gruntowej występują :

- w gruntach ornych 0,5 -2,0 m,

- na użytkach zielonych 0,5-1,0 m.

### 3.2.3. Pochodzenie geologiczne utworów powierzchniowych.

Materiałem glebotwórczym na teranie gminy są utwory czwartorzędowe. Skałami macierzystymi gleb są osady zlodowacenia środkowo polskiego, które było ostatnim na tym terenie. Osady tego zlodowacenia stanowi glina zwałowa moreny dennej Pokryta jest często płaszczem piasków fluwioglacjalnych o różnej miąższości.

Struktura użytków w gminie Sędziejowice przedstawia się następująco:

W gruntach ornych ok. 59% powierzchni zajmują gleby wytworzone z glin zwałowych, ok. 38% wytworzone z piasków różnej genezy, a pozostałe 3% - mady lekkie i bardzo lekkie.

W glebach wytworzonych z glin dominuje typ bielicowy. W niektórych obiektach występują  również gleby brunatne oraz niewielkie skrawki czarnych ziem. Natomiast w glebach wytworzonych z piasków, dominującym typem są gleby brunatne wyrugowane. Największą wartość rolniczą przedstawiają gleby brunatne i czarne ziemie wytworzone z gliny zwałowej ( Kustrzyce i Pruszków ). Mają one przeważnie właściwe  /uregulowane/ stosunki wodne. Na terenie pozostałych wsi spotyka się tylko niewielkie ich plamy, bądź też nie ma ich wcale.

Drugą pod względem wartości rolniczej, a największą pod wzglądem obszaru grupą gleb są gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych. Są  nieco gorsze od gleb brunatnych i czarnych ziem, jednak przy właściwej agrotechnice i intensywnym nawożeniu, otrzymać można na nich stosunkowo wysokie plony większości roślin uprawnych.  Zajmują one duże, zwarte obszary w większości wsi. Wyjątkiem jest wieś Zamość, w której dominuje kompleks żytni bardzo dobry. W bonitacji gleby bielicowe   zalicza się do klas IIIa, IIIb i Iva, a wyjątkowo do IVb.

### 3.2.4. Działalność gospodarcza na terenie gminy.

Gmina posiada charakter typowo rolniczy z niewielką ilością działających w sferze małych i średnich przedsiębiorstw podmiotów.

Na terenie gminy  zarejestrowanych jest 241 podmiotów prowadzących działalność produkcyjną i produkcyjno – usługową, z czego największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące usługi drobne nieuciążliwe.

Największe podmioty na terenie gminy to :

- Zakład Wędliniarski „Gabrysiak" w Lichawie – duży przedsiębiorca.

- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozubach - handel środkami do produkcji rolnej, spożywczymi i przemysłowymi, produkcja pieczywa – średni przedsiębiorca.

- Hodowla i Przetwórstwo Ryb " Słodmor" w Woli Wężykowej - Osinach - produkcja rybacka, przetwórstwo rybne – średni przedsiębiorca.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe " MAKAOZ" w Pruszkowie - przetwórstwo drewna – średni przedsiębiorca.

- Przedsiębiorstwo Big Stone Jeans w Podulach - produkcja tekstylna – średni przedsiębiorca.

- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo- Produkcyjne "ALMA" w Sędziejowicach – zakład produkcji spożywczej - produkcja słodyczy – średni przedsiębiorca.

Funkcja turystyczno - rekreacyjna rozwinięta jest w rejonie rzek Grabi oraz w pobliżu kompleksów leśnych w sołectwach: Grabno, Grabia, Sobiepany, Kozuby, Brzeski, Kustrzyce i Nicenia. W miejscowościach tych skupia się przede wszystkim indywidualna zabudowa letniskowa.

Poza tym w gminie brak jest obiektów infrastruktury turystycznej, nie ma gospodarstw agroturystycznych.

Ze względu na rosnący popyt w tym sektorze usług, przewiduje się rozwój turystyki

i wypoczynku. W latach 2007 – 2008 Rada Gminy Sędziejowice zatwierdziła  Uchwałą z dnia 30 czerwca 2003r., utworzenie pól biwakowych w miejscowościach :

- Grabno,

- Kozuby  - Wola Marzeńska,

- Nowe Kozuby.

Urządzenie kąpielisk w miejscowościach :

- Wola Marzeńska,

- Nowe Kozuby,

- Brzeski.

# 4. Stan gospodarki odpadami w gminie Sędziejowice.

## 4.1. Odpady komunalne.

Ustawa z dnia 27. 04. 2001 r. o odpadach (art. 3 pkt 3 ppkt 4) podaje następującą definicję odpadów komunalnych:

- odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych,   a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, których skład i charakter są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Źródłem powstawania tej grupy odpadów są skupiska ludzkie, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty infrastruktury - produkcyjno - handlowo – usługowe.

Na terenie gminy Sędziejowice większość zabudowy to obszary tzw. zabudowy - zagrodowej (budownictwo jednorodzinne). W odniesieniu  do tej grupy mieszkańców gminy trudno jest w sposób dokładny określić strukturę wytwarzanych odpadów komunalnych.

Nadal większość z gospodarstw domowych korzysta z konwencjonalnych (kopalnych) źródeł energii i stosuje tradycyjny system ogrzewania budynków. Umożliwia to spalanie określonej grupy odpadów komunalnych, która w całości trafia do pojemników na odpady w przypadku ich powstawania w obszarach zabudowy zwartej ( w mieście ). Jest to praktyka stosowana niestety powszechnie nie tylko na terenie gminy Sędziejowice, a jej ograniczeniem może być jedynie właściwa selektywna zbiórka odpadów u źródła ich powstawania, poparta edukacją i bodźcami ekonomicznymi.

### 4.1.1. Źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy

### Sędziejowice :

- Gospodarstwa domowe.

- Obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb  planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym

w oparciu o dane wskaźnikowe zaczerpnięte z KPGO.

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy, wyodrębniono następujące  grupy odpadów wytwarzanych z w/w źródeł (zgodnie z WPGO dla woj. łódzkiego):

- odpady z gospodarstw domowych

- odpady z obiektów infrastruktury

- odpady wielkogabarytowe

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

- odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych.

### 4.1.2. Bilans odpadów komunalnych na terenie gminy.

Tabela nr 1.-  Ilość odpadów komunalnych w gminie Sędziejowice

wg danych wskaźnikowych z KPGO.

| Źródła powstawania odpadów | Ilość odpadów w kg / rok |
| --- | --- |
| odpady z gospodarstw domowych | 764904 |
| 2) odpady z obiektów infrastruktury | 296730 |
| 3) odpady wielkogabarytowe | 98910 |
| 4) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 263760 |
| 5) odpady z ogrodów i parków | - |
| 6) odpady z czyszczenia ulic i placów | - |
| 7) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 13188 |
| razem | 1437492 |

Gmina ma charakter typowo rolniczy, nie występują na jej terenie odpady z ogrodów

i parków oraz z czyszczenia ulic  i placów.

Z uwagi na podział odpadów komunalnych, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dla potrzeb konstrukcji PGO wydzielono 19 strumieni odpadów :

- odpady roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego

- odpady zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji

- odpady domowe inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji

- odpady zielone

- papier i tektura ( nieopakowaniowe )

- opakowania z papieru i tektury

- opakowania wielomateriałowe

- tworzywa sztuczne ( nieopakowaniowe )

- opakowania z tworzyw sztucznych

- tekstylia

- szkło ( nieopakowaniowe )

- opakowania ze szkła

- metale

- opakowania z blachy

- opakowania z aluminium

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania

- odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych

Z uwagi na sposób zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji połączono grupę pierwszą, drugą i trzecią w grupę odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Tabela nr 2. -  Średnia ilość odpadów generowana w poszczególnych strumieniach.

| L.p. | Strumień odpadów | Średnia ilość odpadów ( kg / rok ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 145 793,00 |
| 2 | Odpady zielone | 27 431,00 |
| 3 | Papier i tektura ( nieopakowaniowe ) | 70 160,00 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 10 174,00 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 11 408,00 |
| 6 | Tworzywa sztuczne ( nieopakowaniowe ) | 138 672,00 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 44 641,00 |
| 8 | Tekstylia | 30 662,00 |
| 9 | Szkło ( nieopakowaniowe ) | 6594,00 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 124 561,00 |
| 11 | Metale | 30 003,00 |
| 12 | Opakowania z blachy | 10 748,00 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 3 099,00 |
| 14 | Drobna frakcja popiołowa | 265 606,00 |
| 15 | Odpady wielkogabarytowe | 98 910,00 |
| 16 | Odpady poremontowe i budowlane | 263 760,00 |
| 17 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 13188 ,00 |
| Razem | 1 295 410,00 |

# Tabela nr 3 - Średnia ilość i skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów

infrastruktury.

| l.p. | Odpady domowe ( kg / rok ) | Odpady z obiektów infrastruktury ( kg / rok ) |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcje odpadów | Obszary wiejskie |  |
| 1 | Odpady pochodzenia roślinnego ulegające biodegradacji | 99 438 | 29 643 |
| 2 | Odpady pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji | 7 649 | - |
| 3 | Inne odpady domowe ulegające biodegradacji | 15 298 | - |
| 4 | Papier i tektura | 99 438 | 89 019 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 99 438 | 89 019 |
| 6 | Materiały tekstylne | 22 047 | 8 902 |
| 7 | Szkło | 61 192 | 29 643 |
| 8 | Metale | 30 596 | 14 836 |
| 9 | Odpady mineralne | 76 490 | 14 836 |
| 10 | Frakcja drobna 9 ( pon. 10 mm ) | 252 418 | 20 771 |
| Razem | 764 004 | 296 669 |

Tabela nr 4 -  Średni skład i ilość odpadów wielkogabarytowych

wg danych wskaźnikowych KPGO.

| L.p. | Odpady wielkogabarytowe ( kg / rok ) |
| --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | Ilość odpadów |
| 1 | Drewno | 59 346,00 |
| 2 | Metale | 29 673,00 |
| 3 | Inne ( balastowe, materace, plastik itp.) | 9 891 |
| Razem | 98 910,00 |

Tabela nr 5 -  Skład i ilość odpadów budowlanych i poremontowych wg danych wskaźnikowych KPGO.

| L.p. | Odpady budowlane i poremontowe ( kg / rok ) – skład 100% mineralne |
| --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | Ilość odpadów |
| 1 | Cegła | 105 504,00 |
| 2 | Beton | 52 752,00 |
| 3 | Tworzywo sztuczne | 2 638,00 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 211 01,00 |
| 5 | Drewno | 18 464,00 |
| 6 | Metale | 13 181,00 |
| 7 | Piasek | 39 564,00 |
| 8 | Inne | 10 551,00 |
| Razem | 263 760,00 |

### 4.1.3. Ogólne informacje o odpadach komunalnych.

MAKULATURA

Zauważalnym efektem ekonomicznym i ekologicznym recyklingu makulatury jest oszczędność energii, co ma znaczenie w odniesieniu do ceny jednostkowej papieru. Wykorzystanie makulatury było pierwszym przykładem zorganizowanego recyklingu. Większe wykorzystanie makulatury przy produkcji papieru w stosunku do surowca pierwotnego jakim jest drewno, daje efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne :

- Zmniejszenie zużycia drewna

- Optymalne wykorzystanie zasobów leśnych

- Oszczędność energii

- Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach

- Oszczędność terenów przeznaczanych pod składowiska odpadów

- Oszczędność finansową w opłatach za wywóz odpadów z posesji

- Powstanie nowych miejsc pracy ( punkty skupu, linie technologiczne przerobu wyselekcjonowanych odpadów na surowiec wtórny )

SZKŁO

Udział odpadów szklanych w ogólnej masie odpadów zależy od charakteru zabudowy w danej gminie oraz typu osadnictwa. Dotychczas w niewielkim stopniu rozważano ich funkcje recyklingowe, zarówno w odniesieniu do możliwości ponownego ich wykorzystania jak i zużytkowania w postaci surowca wtórnego. W przypadku opakowań szklanych możliwość ich ponownego udziału w produkcji może wynosić:

- 70 % dla szkła białego,

- 80 % dla szkła brunatnego,

- 90 % dla szkła zielonego.

Wobec rosnących cen tego odpadu na rynkach skupu, zbiórka szkła i selekcja u „ źródła” jest  ekonomicznie uzasadniona na terenach gmin.

METALE

Opakowania metalowe zwiększają masę i objętość odpadów komunalnych, zaśmiecają otoczenie, podczas kiedy można je wykorzystać jako źródło surowców wtórnych do produkcji wyrobów metalowych.

Opłacalną jest również zbiórka tych odpadów wyselekcjonowanych z uwagi na ich atrakcyjne ceny na rynku skupu.

Tabela nr 6 –  Średni skład i ilość odpadów opakowaniowych z metalu.

| Lp. | Rodzaj opakowania | Materiał | Masa [Mg / rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puszki po żywności konserwowanej | Blacha stalowa ocynowana | 46,15 |
| 2 | Pudełka | Blacha stalowa ocynowana | 16,4 |
| 3 | Puszki po napojach | Blacha stalowa ocynowana | 10,9 |
| 4 | Puszki po napojach | Aluminium | 10,0 |
| 5 | Tubki | Aluminium | 3,5 |
| 6 | Pojemniki aerozolowe | Aluminium | 4,2 |
| 7 | Tacki | Aluminium | 0,3 |

- wg danych KPGO dla terenów wiejskich.

TWORZYWA SZTUCZNE

Wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych może przebiegać w trzech głównych kierunkach:

- recykling energetyczny

- recykling surowcowy

- recykling materiałowy

Recykling energetyczny polega na spalaniu tworzyw sztucznych i wykorzystaniu

uzyskanej energii cieplnej. Wartość opałowa większości tworzyw sztucznych jest bardzo wysoka (około 40-60 MJ/kg)   i porównywalna jest z kalorycznością oleju opałowego.

Recykling surowcowy polega na rozłożeniu cząsteczek polimerów na frakcje o mniejszej  masie cząsteczkowej  a  nawet do  substancji  wyjściowych, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji tworzyw zamiast surowców petrochemicznych lub jako surowce dla innych produkcji chemicznych. Przyjmuje się że tą metodą recyklingu będzie można objąć około 15 % odpadów z tworzyw sztucznych.

Recykling materiałowy polega na przetworzeniu tworzywa uzyskanego

z wysortowanych odpadów na nowe wyroby. Prowadzi on zwykle do pogorszenia właściwości tworzyw sztucznych, spowodowanego destrukcyjnym działaniem temperatur stosowanych w trakcie przerobu. Według obecnych cen recykling materiałowy to dobry i niedrogi sposób  wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych. Jednakże obejmuje  on tworzywa stosunkowo czyste i jednorodne.

ODPADY TEKSTYLNE

Odpady tekstylne pochodzą w większych ilościach głównie z procesów produkcyjnych i zakładów usługowych, których główne strumienie stanowią :

- odzież ochronna

- sorbenty

- materiały filtracyjne

- czyściwo

- zużyte filtry olejowe i powietrzne

Z uwagi na znaczne zużycie i zabrudzenie nie są wykorzystywane i w większości trafiają na składowisko odpadów. Pozyskiwanie tekstylnych surowców wtórnych metodą skupu lub poprzez selektywną zbiórkę jest nieekonomiczne w chwili obecnej, jednak konieczne w dłuższej perspektywie z uwagi na zmniejszenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach.

Na obszarach wiejskich, do których należy gmina Sędziejowice istnieje powszechna praktyka wykorzystywania zużytej odzieży na cele gospodarstw domowych,

a następnie często jej spalanie w piecach. Efektem czego jest brak tego strumienia odpadów lub jego znikoma ilość w ogólnej masie odpadów komunalnych odbieranych z obszaru gminy.

ODPADY MINERALNE

Odpady mineralne to głównie popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna, drobne frakcje odpadów (pył, piasek) oraz gruz budowlany. Ilość tych odpadów dochodzi do poziomu 30 – 40 % w masie odpadów komunalnych powstających

w obszarach zabudowy zagrodowej (w okresie sezonu grzewczego) – popiół w tej masie stanowi udział 20 ÷ 25 %.

Z informacji pozyskiwanych z firm obsługujących obszary wiejskie, frakcja popiołowa i odpady mineralne nie stanowią ilości znacznych w ogólnej masie odpadów komunalnych odbieranych z gospodarstw indywidualnych. W okresie grzewczym ( zimowym ) popiół jest używany do posypywania dojść do gospodarstw lub wysypywany do przydomowych ogródków. Z uwagi na koszty również pozostała część odpadów mineralnych jest na terenach gospodarstw indywidualnych zagospodarowywana ( ogródkowe skalniaki itp.).

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W ostatnich latach na terenie gmin zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów

z grupy tzw. wielkogabarytowych (pozbywanie się starych mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV itp.). Pewna grupa odpadów zwłaszcza

z kategorii odpadów niebezpiecznych (sprzęt RTV, sprzęt AGD - freon) lub inny sprzęt gospodarstwa domowego, trafia w większości na składowisko odpadów.

Jest to dość powszechny problem wymagający podjęcia lokalnych działań logistycznych, zgodnie z Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, celem ograniczenia strumienia odpadów z grupy wielkogabarytowych trafiających na wysypiska będzie wdrożenie w najbliższych latach systemu ich zbiórki, odbioru

i transportu  na terenie gminy oraz odzysk  surowców wtórnych wchodzących w ich skład.

Tabela  nr 7 – Skład podstawowy surowców do odzysku ze sprzętu AGD wchodzącego

w skład odpadów wielkogabarytowych wg KPGO.

| Rodzaj wyposażenia | Podstawowy skład surowcowy w % |
| --- | --- |
|  | Metale żelazne | Metale nieżelazne | Tworzywa sztuczne | Szkło | Wyposażenie elektroniczne | Inne materiały |
| Chłodziarki Zamrażarki | 33 | 5,5 | 34,5 | 2,0 | 17,0 | 37,0 |
| Kuchnie: gazowe elektryczne węglowe | 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,2 | - | 7,8 |
| Pralki i wirówki | 82,5 | 7,0 | - | - | - | 3,5 |
| Zmywarki | 82,5 | 7,0 | - | - | - | 3,5 |
| Odbiorniki RTV i komputery | 12,5 | - | 7,0 | 70,0 | 7,0 | 3,5 |

ODPADY NIEBEZPIECZNE WYTWARZANE W GRUPIE ODPADÓW

KOMUNALNYCH.

Według obowiązującej klasyfikacji w grupie 20 skład ich stanowią :

- rozpuszczalniki

- kwasy

- alkalia

- odczynniki fotograficzne

- środki ochrony roślin ( np. pestycydy, herbicydy, insektycydy )

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

- urządzenia zawierające freony

- oleje i tłuszcze inne niż jadalne

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne

- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

- zużyte urządzenia elektroniczne ( inne niż : lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony ) zawierające niebezpieczne składniki

- drewno zawierające substancje niebezpieczne

Katalog odpadów opublikowany Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 27

września 2001 roku przedstawia listę odpadów komunalnych / kod 20 /, w których na

41 tzw. podgrup, 14 podgrup to odpady niebezpieczne – czyli ok. 34 %.

OPAKOWANIA  Z  LAMINATU

Obecnie powszechnie stosowane są opakowania wielowarstwowe do pakowania soków, napojów, mleka i innych płynnych przetworów. Opakowania te są kierowane w znacznej większości do strumienia odpadów komunalnych. Opakowania wielowarstwowe są w większości wykonywane z dwóch rodzajów laminatów:

- polietylen – tektura

- polietylen – tektura – aluminium

### 4.1.4. Aktualny stan gromadzenia, zbierania i transportu odpadów

### komunalnych w gminie.

Gmina Sędziejowice nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów komunalnych. Odpady komunalne, jak i wytwarzane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, składowane są poza terenem gminy, na składowiskach

W połowie 2001 r. zapoczątkowano na terenie gminy selektywną zbiórkę surowców 
wtórnych. Do tego celu rozstawiono w wyznaczonych przez gminę miejscach punkty selektywnej zbiórki.

Punkty znajdują się przy centrach usługowych, instytucjach i zespołach edukacyjnych. Wyposażone są w pojemniki :
- 1 pojemnik typu „dzwon” o poj. 1,5 m3 — szkło kolorowe, 
- 1 pojemnik typu „dzwon” o poj. 1,5 m3 — szkło białe, 
- 1 pojemnik siatkowy o poj. 2,5 m3 — butelki typu PET. 
Aktualnie na terenie gminy istnieje 9 takich punktów selektywnej zbiórki odpadów. Ilość selektywnie zebranych odpadów stanowi ok. 8,5 % wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych z ogólnej ilości odpadów tej grupy w gminie.

Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy Sędziejowice przebiega w sposób typowy dla warunków polskich. Na terenach zabudowy wielorodzinnej do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o objętości

1,1 m3.

Na osiedlach zabudowy jednorodzinnej, zarówno na terenach tej zabudowy, jak

i wiejskich, odpady są gromadzone w pojemnikach 0,11 m3. Stopniowo odchodzi się od zbierania odpadów w większych kontenerach (np. KP-7) rozstawionych w wyznaczonych miejscach. Ilość sprzętu służącego do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie powiatu łaskiego obejmującego również teren gminy Sędziejowice (na podstawie danych z gminy i z firm prowadzących zbiórkę, odbiór i transport odpadów) jest wystarczająca i nie ma potrzeby  rozbudowy tej bazy w najbliższych latach. Może zaistnieć potrzeba jej modernizacji przy uwzględnieniu zmian w trendach najnowszych dostępnych technik zbiórki i transportu odpadów.

Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z gminy w największym zakresie świadczy firma EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Firmy posiadające pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gminy.

| l.p. | Nazwa firmy | Adres | Miejsce deponowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKO – REGION Sp.z o.o. | Bełchatów ul. Kwiatowa 6 | Składowisko odpadów kom. w Pajęcznie ( właściciel EKO – REGION Sp. z o.o.) |
| 2 | P.T.S. „ALBA” Sp. z o.o. | Zduńska Wola ul. Piwna 8 | HTG Recycling Sp. z o.o. Wola Łaska 71 |
| 3 | PPH i J Dariusz Kalwinek | Zelów | Składowisko odpadów kom w Woli Kruszyńskiej – administrator – PK” SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Staszica 5 97 – 450 Bełchatów |
| 4 | PRFESIONAL | Rąbień ul. Okrężna 15 Oddz. / Zduńska Wola | Składowisko odpadów kom. w Kąsiu – administrator SATER – Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97 – 360 Kamieńsk |

Zmieszane odpady komunalne wywożone są na składowiska odpadów komunalnych, z którymi odbiorca odpadów ma podpisaną umowę lub jest jego właścicielem (np. składowisko odpadów w Pajęcznie — własność EKO-REGION Sp. z o.o.).

Ilość i typ pojemników do gromadzenia odpadów mieszanych na terenie gminy Sędziejowice :

- Pojemniki 0,11 m3 	-	683 szt.

- Pojemniki 0, 24 m3	-	  70 szt.

- Pojemniki 1,10 m3 	-	  10 szt.

- Pojemniki KP-7 		-	  26 szt.

Na terenie gminy selektywną zbiórkę odpadów prowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa. Firma ta przekazuje odpady do recyklingu do następujących firm: 
-    butelki typu PET 	-     Elana PET Sp. z o.o. Toruń i „EKO-POL” Świdnik 
-    szkło 			-    	JUKO Piotrków Trybunalski i GAH Katowice.

Odpady komunalne z gospodarstw domowych są zagospodarowywane głównie przez 
unieszkodliwianie na składowiskach oraz w niewielkim stopniu poprzez odzysk surowców wtórnych (selektywna zbiórka odpadów). Ze względu na duży udział terenów wiejskich w gminie szacuje się, że duża ilość odpadów ulegających biodegradacji, wytwarzanych na tych terenach w gospodarstwach domowych jest również poddawana procesom odzysku poprzez kompostowanie na przydomowych pryzmach i wykorzystywana rolniczo.

Na terenie gminy nie ma punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych, ani selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Zbiórkę odpadów tekstylnych prowadzi PCK w systemie „wystawek” 1-2 razy w roku.

Na terenie gminy nie ma dzikich wysypisk odpadów.

## 4.2. Inne odpady

Są to grupy odpadów zakwalifikowane do grup odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych. Powstają w grupie odpadów niebezpiecznych

i gospodarczych, są to: wraki samochodowe, opony, płyny hamulcowe, filtry olejowe (kod 16 01) oraz oleje (kod 13 02).

### 4.2.1. Wraki samochodowe

Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym

z poważniejszych problemów jest zagadnienie unieszkodliwiania i zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także : zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne.

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego.

Należą do nich przede wszystkim:

- złom stalowy

- zużyte opony i guma

- oleje i nie zużyte resztki paliwa

- płyny hamulcowe i chłodnicze

- szkło

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią około 15% masy całego wraku samochodowego. Są to głównie pianki poliuretanowe, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw ( np. izolacje kabli elektrycznych ).

Na terenie gminy nie ma obecnie punktu składowania wraków samochodowych.

Firmy posiadające koncesję Wojewody na prowadzenie punktów złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie powiatu łaskiego :

- „ MAJ – POK” s.c. Zakład Diagnostyki Pojazdowej. Z.A. Majewski

ul. Sieradzka 30; Widawa.

- „ AUTO – JAPAN” s.c. Zbigniew i Dariusz Czyżak ul. Widawska 42; Łask

- Przedsiębiorstwo Transportowe „ SNART ”, Gorczyn 77, gmina Łask.

- ilość wyrejestrowanych i złomowanych pojazdów na terenie gminy zostanie określona do końca roku 2004.

### 4.2.2. Opony samochodowe.

Wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

- Odzysk zużytych opon (rozdrabnianie – regranulat) – specjalne urządzenia,

- Spalanie z wykorzystaniem energii - specjalne urządzenia i instalacje do utylizacji tej grupy odpadów.

Ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon (od dnia 01. 07. 2003 r. dla całych opon a od dnia 01. 07. 2006 r. dla opon pociętych i ich części)  –  pomimo,  iż  ta   grupa   odpadów   nie   należy   do   grupy   odpadów  niebezpiecznych. Ponadto na producentów i importerów opon nałożono obowiązki ich odzysku (w latach 2002 – 2007 od 25 % do 75 %).

W perspektywie lat 2008 – 2014 przewidywany jest dalszy wzrost ilości wycofywanych z eksploatacji opon (średni roczny przyrost – około 3 ÷ 5 %).

Na terenie gminy nie ma punktu zbiórki zużytych opon. Jest ona możliwa wraz z utworzeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych i wydzieleniu w nim odpowiedniego sektora.

Ilość zużytych opon na terenie gminy określona zostanie wraz z ilością wraków samochodowych do końca roku 2004.

## 4.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym oraz odpady

## niebezpieczne.

Odpady powstające w sektorze gospodarczym na obszarze gminy Sędziejowice można podzielić na trzy grupy:

- Odpady gospodarcze, których skład i charakter jest podobny do odpadów komunalnych

- Odpady gospodarcze (poprodukcyjne), dzielące się na odpady:

- niebezpieczne,

- inne niż niebezpieczne.

Zgodnie z informacją posiadana przez Urzęd Gminy Sędziejowice wszystkie większe (znaczące) podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Sędziejowice, będące wytwórcami tego typu odpadów, posiadają aktualne programy gospodarki odpadami (ważne do 2012 roku). Z treści w/w programów wynikają wielkości powstających odpadów (w rozbiciu na poszczególne grupy) oraz sposoby ich utylizacji (obowiązek posiadania programów jest uzależniony od wielkości i rodzaju wytwarzanych odpadów przez dany podmiot gospodarczy).

### 4.3.1.   Odpady sektora gospodarczego – o składzie i charakterze podobnym do

### odpadów komunalnych.

Skład i charakter tej grupy odpadów został dokładnie określony w punkcie 4.1.3. opracowania. Całość tej grupy odpadów jest zakwalifikowana w kodzie nr 20, zgodnym z katalogiem odpadów ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.).

Według danych wskaźnikowych z tabeli nr 1 ilość tych odpadów wynosi

296 Mg / rok.

### 4.3.2. Odpady sektora gospodarczego – poprodukcyjne ( inne niż

### niebezpieczne).

Jest to grupa odpadów powstająca na skutek określonego procesu technologicznego prowadzonego przez poszczególne podmioty gospodarcze.

Ta grupa odpadów gospodarczych – poprodukcyjnych, zaklasyfikowana jest do grupy oznaczonej jako odpady inne niż niebezpieczne i praktycznie w całości może być utylizowana w sposób ogólnie stosowany.

Cały strumień tych odpadów jest kontrolowany w zakresie struktury i składu, co wymusza spełnienie obowiązków,  wynikających z zapisów  ustawowych,  przez producentów  tych  odpadów  (opłata  depozytowa,  opakowaniowa  lub procent recyklingu surowca).

### 4.3.3. Odpady niebezpieczne powstające w sektorze gospodarczym

### i użyteczności publicznej.

#### 4.3.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, weterynaryjne i zakłady farmakologiczne. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).

Odpady medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, klasyfikowane są w grupie 18 01, a odpady weterynaryjne

w grupie 18 02. Część z tych odpadów (10 grup o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10, 18 01 80, 18 01 82, 18 02 02, 18 02 05, 18 02 07) kwalifikowana jest jako odpady niebezpieczne.

Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają

z przestrzegania wymagań BHP.

Skład tych odpadów przedstawia się w sposób następujący:

  - papiery i karton: około 20 %

  - materiały opatrunkowe: około 40 %

  - odpady z tworzyw sztucznych: około 20%

  - szczątki ludzkie (odpady chirurgiczne): około 10 %

  - pozostałe odpady: około 10 %

Wyżej podane proporcje przyjmować należy jako orientacyjne.

Na podstawie licznych opracowań literaturowych z zakresu odpadów medycznych szacuje się, że najczęściej w składzie odpadów powstających w placówkach medycznych występują:

- w 60% odpady będące zwykłymi odpadami komunalnymi

- w 30% odpady stanowiące grupę specyficznych dla działalności tego typu obiektów

- w 10% odpady wymagające specjalnego nadzoru, w tym w 3% odpady zainfekowane

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych  na terenie gminy jest bardzo trudna do oszacowania.

Jest ona ściśle uzależniona od zakresu świadczonych usług zdrowotnych. Według danych literaturowych wskaźnik ilości powstających odpadów waha się od 0,02 do 1,2 kg / d. Wartość wskaźnika ilości odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich i weterynaryjnych (wg Wandrasza) przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 8 -  Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych.

| L.p. | Gabinety | Razem (kg/dobę) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chirurg | 0,1831 |
| 2 | Ginekolog | 0,4200 |
| 3 | Internista | 0,0250 |
| 4 | Laboratorium analityczne | 0,0984 |
| 5 | Laryngolog | 0,0830 |
| 6 | Okulista | 0,0340 |
| 7 | Ortopeda | 0,1469 |
| 8 | Pediatra | 0,0600 |
| 9 | Protetyk | 1,1200 |
| 10 | Radiolog | 0,0380 |
| 11 | Rehabilitant | 0,0220 |
| 12 | Stomatolog | 0,5701 |
| 13 | Urolog | 0,3690 |
| 14 | Weterynarz | 0,7980 |

Przedstawiony powyżej skład odpadów należy przyjąć jako orientacyjny ponieważ może on ulegać zmianom w przypadku odniesienia się do specjalistycznych oddziałów medycznych lub weterynaryjnych.

W gminie Sędziejowice punktami  wytwarzania takich odpadów są :

- Ośrodek zdrowia w Sędziejowicach

- Ośrodek zdrowia w Marzeninie

- Lecznica dla zwierząt w Sędziejowicach.

Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych :

- spalanie

- utylizacja plazmowa

- piroliza

- sterylizacji

- działanie mikro lub makro fal

- dezynfekcja chemiczna lub gazowa

- metody radiacyjne (promieniowanie jonizujące)

Spalanie odpadów medycznych jako metoda ich unieszkodliwiania jest najszerzej stosowaną metodą w Polsce. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego 
i weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania w procesach termicznych. Wybór spalania, lub utylizacji  jako metody jest radykalnym sposobem niszczenia materiału skażonego i potencjalnie skażonego.

W oparciu o wskaźniki przedstawione w tabeli nr 8, ilość wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie gminy Sędziejowice szacuje się na

ok. 550,00 kg / rok.

Na terenie gminy nie ma punktu odbioru padłych zwierząt.

Odbiorem padłych zwierząt na terenie gminy zajmuje się firma specjalistyczna

- Zakład Przetwórstwa Rolnego „ Danielów” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku.

Na terenie gminy nie ma punktów zbierania leków przeterminowanych.

Możliwe jest założenie punktów zbiórki leków przy istniejących aptekach.

Odpady medyczne i weterynaryjne odbierane są z punktów ich wytwarzania przez firmy specjalistyczne na podstawie umów zawartych z odpowiednimi oddziałami ZOZ i przekazywane do spalarni przy SP ZOZ  w Łasku.

#### 4.3.3.2. Odpady zawierające PCB.

Przepisy krajowe zabraniają wprowadzania tej grupy odpadów do obrotu poddawania ich procesom odzysku. Odpad o nazwie PCB to polichlorowane bifenyle, trifenyle oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % składu wagowego (składnik oleju transformatorowego oraz kondensatorów).

Zasady regulujące gospodarkę odpadami zawierającymi PCB ( zgodnie

z prawodawstwem UE) zostały określone w sposób szczegółowy w ustawach prawodawstwa polskiego (Ustawa o odpadach oraz Ustawa prawo ochrony środowiska – z rozporządzeniami  wykonawczymi).

Obowiązek inwentaryzacji PCB został w Polsce wprowadzony mocą Rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania jej do dnia 31.12.2002 r.

Na terenie gminy nie ma odpadów zawierających PCB.

#### 4.3.3.3. Oleje odpadowe

Wytwórcy tej grupy odpadów mają zwykle podpisane umowy z koncesjonowanymi zakładami zajmującymi się unieszkodliwianiem (odzyskiem) odpadowych olejów. Spodziewać się należy również, że odpadowe oleje wyrzucane są również przez mieszkańców wraz z odpadami komunalnymi. Podobna sytuacja występuje w przypadku olejów powstających w niewielkich zakładach rzemieślniczych i usługowych. Ponieważ powyższe postępowanie z odpadami olejowymi nie jest zgodne z zasadami ochrony środowiska, należy opracować sposoby zbiórki odpadów olejowych ze źródeł rozproszonych (mieszkańcy, zakłady usługowe i rzemieślnicze).

Na terenie gminy nie ma punktu zbiórki olejów odpadowych. Ilość tych odpadów zostanie zinwentaryzowana do końca 2004r.

Zbiórka odpadów olejowych będzie prowadzona w utworzonym GPZOSiW.

#### 4.3.3.4. Akumulatory i baterie.

Wykorzystane akumulatory stanowią odpad niebezpieczny, zawierają bowiem  niebezpieczne składniki: związki ołowiu, ołów metaliczny 19% kwas siarkowy. Praktycznie każda część akumulatorów kwasowo-ołowiowych, czy niklowo-kadmowych stanowi odpad. Podczas rozbiórki takich akumulatorów powstają:

- odpady tworzyw sztucznych – obudowa

- płyty ołowiane

- elektrolit

- szlamy (najczęściej ołowiowo-siarkowe)

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów je unieszkodliwiających.

Odpady te, podobnie jak akumulatory podlegają Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, co oznacza, że każdy punkt sprzedaży może je zbierać bez dodatkowych zezwoleń. Stwarza to korzystne warunki dla usunięcia tych odpadów ze strumienia trafiającego do pojemników na odpady komunalne.

Ilość tych odpadów w gminie zostanie zinwentaryzowana do końca 2004r.

#### 4.3.3.5. Odpady zawierające azbest.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.) zakazuje:

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

- produkcji wyrobów zawierających azbest

- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi,

- z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych (art. 1 ust. 3).

Ustawa, która weszła w życie od 28 września 1997 r. przedłużała o 12 miesięcy tylko produkcję  płyt falistych cementowo-azbestowych dla budownictwa, zezwalając na import azbestu dla tej produkcji oraz obrót tymi płytami.

Zgodnie z terminem ustawowym, produkcja płyt falistych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a od 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami, wyjątek stanowią jedynie azbest włóknisty i wyroby zawierające azbest nie mające jeszcze zamienników (lista wyrobów stanowi załącznik do Ustawy).

Stan aktualny odnośnie realizacji ustawy przedstawia się następująco:

- wszystkie zakłady, które w przeszłości produkowały lub przetwarzały wyroby zawierające azbest, zaprzestały produkcji

- zakończony został obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest

- wszedł w życie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest

- import oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest odbywa się zgodnie

z ustawą

W 2002 roku na zlecenie Ministra Gospodarki opracowany został „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ”.

W Programie określono charakter azbestu i jego wpływ na zdrowie ludzkie :

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są  uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe

i nieprofesjonalne firmy, powoduje zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców regionu i kraju.

Na terenie gminy jest wiele indywidualnych gospodarstw, których dachy pokryte są płytami azbestowo - cementowymi.

Dla potrzeb Planu przyjęto, że średnia ilość odpadów w gospodarstwie wynosi

200 m2.

Ilość gospodarstw posiadających odpady zawierające azbest ok. -1200

1200 gosp. x 200 m2 = 240 000 m2

przyjęto wage 1 m2 odpadów = 15 kg

240 000 m2 x 0,015 Mg / m2 = 3600 Mg

wg powyższych obliczeń Ilość tych odpadów szacuje się na 3 600 Mg.

Podmioty gospodarcze posiadające pozwolenie na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie kraju, które decyzjami zatwierdzenia programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanymi przez starostwo powiatowe w Łasku mogą prowadzić prace rozbiórkowe na terenie powiatu:

- Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Karolczak – Łódź ul. Przełajowa 10 /15

- „SKORTECH” Marek Skoraczyński – Łódź ul. Hubala 2 / 38

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych

TEROEXPORT – Warszawa  ul. Żurawia 24 / 7

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „ CARO ” – Zamość

ul. Bohaterów Monte Cassino 4 / 12.

Na terenie gminy nie ma kwatery do składowania odpadów zawierających azbest. Lokalizacja taka możliwa jest przy obecnie funkcjonujących składowiskach międzygminnych.

## 4.4. Komunalne osady ściekowe.

W myśl definicji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach za osady ściekowe uważa się pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz innych ścieków

o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Odpady z tej grupy podzielić można krat (skratki — 19 08 01), z piaskowników (19 08 02) i z procesów stabilizacji

i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05).

Osady w gminie Sędziejowice  powstają w oczyszczalni gminnej typu  BOSS w miejscowości Brody Emilianów o przepustowości 200 m3 / d.

Ilość osadów 	- 6 Mg / rok, są one odsączane w workach na urządzeniu typu DRAJMAD  i odbierane sprzętem specjalistycznym przez firmę EKO – REGION

z Bełchatowa, a następnie deponowane na wysypisku będącym własnością spółki EKO – REGION w Pajęcznie.

Zakłady produkcyjne w Lichawie jako jedyne posiadają własną oczyszczalnię ścieków.

- Zakład Wędliniarski Władysław Gabrysiak, Lichawa 41, gm. Sędziejowice, osady z oczyszczalni ścieków na swoim terenie kompostuje i wykorzystuje rolniczo. Oczyszczalnia jest oparta na technologii osadu czynnego,  w pełni zautomatyzowana .

# 5. Prognoza zmian w gospodarce odpadami dla gminy

# Sędziejowice w latach 2004 – 2011.

## 5.1. Prognoza ilości i składu morfologicznego odpadów

## komunalnych.

Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Sędziejowice wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego.

Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilościach i strukturze wytwarzanych odpadów. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, po czym stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów.

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy określono na podstawie danych statystycznych i literaturowych.

Powyższe przesłanki obok obserwowanych w ostatnich latach zmian w ilości

i składzie powstających odpadów komunalnych  w skali gminy Sędziejowice ( obszar wiejski ), pozwalają prognozować następujące tendencje zmian w strumieniu odpadów wytworzonych w gminie w okresie do 2007 następnie do 2011 roku:

Tabela nr 9 - Zestawienie tendencji zmian w strumieniu wytwarzanych odpadów komunalnych

| Wyszczególnienie | rok 2007 [%] | rok 2011 [%] |
| --- | --- | --- |
| Ogólna ilość odpadów | + 2,46 | + 0,05 |
| Odpady zwierzęce biodegradowalne | +0,59 | -5,49 |
| Odpady z tworzyw sztucznych | + 6,27 | + 4,45 |
| Odpady szklane | + 4,84 | + 3,20 |
| Odpady z papieru i tektury | + 6,63 | + 4,91 |
| Odpady z metali | + 1,64 | - 0,59 |
| Odpady z drobnej frakcji popiołowej | - 1,27 | - 3,57 |
| Odpady budowlane | + 9,00 | + 5,46 |
| Odpady niebezpieczne | + 3,11 | - 0,59 |

W dalszej części opracowania określono prognozy oraz kierunki koniecznych działań do podjęcia w zakresie gospodarki odpadami przez gminę Sędziejowice. Będą one zbieżne z prognozami oraz wytycznymi zawartymi  w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, opracowanym według założeń Planu Wojewódzkiego oraz Krajowego (co stanowi ich całość i kontynuację programową ).

Należy zauważyć, że istnieje  różnica w ilości odpadów komunalnych w gminie wyliczonych wg danych wskaźnikowych i ilości rzeczywistych odpadów odebranych przez firmę „ EKO – REGION” Sp. z o.o. z Bełchatowa, która wynosi :

1300 Mg / rok – 600 Mg / rok = 700 Mg /rok.

W różnicy tej mieści się :

zebrana selekcja w ilości :

    - 1,5 Mg / rok – plastiku

- 14,5 Mg / rok – stłuczki szklanej.

- Ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywanych rolniczo i spalanych w domach.

Przyrost odpadów deponowanych na składowiskach i zagospodarowanych w sposób zgodny z wymogami Prawa Ochrony Środowiska zależał będzie głównie od wzrostu świadomości społecznej mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia dobrej rolniczej praktyki.

Przy prawidłowo prowadzonej akcji szkoleniowo – edukacyjnej w gminie wzrost konsumpcji w najbliższych latach w rzeczywistości nie będzie powodował wzrostu ilości powstawania odpadów. Również regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców – wytwórców odpadów powinny spowodować zmniejszenie ilości odpadów deponowanych i unieszkodliwianych na korzyść recyklingu i odzysku surowców wtórnych bądź energii.

### 5.1.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji

- Wzrost ilości odpadów z obszaru gminy Sędziejowice nie będzie elementem

- stanowiącym zagrożenia dla obecnie funkcjonującego regionalnego systemu zbiórki,

- transportu i utylizacji odpadów (istniejące zaplecze techniczne umożliwia przyjęcie

- strumienia odpadów w ilości większej od tzw. statystycznego przyrostu w latach 2004

- – 2011 a nawet w dalszym okresie czasu).

Prognoza ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wg. KPGO.

Rysunek.. Ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w przyjętych przedziałach czasowych wg Dyrektywy 1999/31/EC.

### 5.1.2.	Odpady opakowaniowe.

Rozwój przemysłu opakowaniowego będzie zależał od wielu czynników (gospodarczych , konsumpcyjnych, wzrostu lub spadku spożycia oraz sytuacji

w gospodarce międzynarodowej). Ta grupa odpadów jest przedmiotem uwagi logistycznej gospodarki odpadami,   podlega   ona   ewolucji   i   dostosowuje   się do potrzeb lokalnych oraz opinii społecznej. W praktyce sprowadza się do elastycznej formy rozszerzania selektywnej zbiórki odpadów, dotyczącej następujących grup odpadów:

- papier i tektura

- opakowania wielowarstwowe

- opakowania z aluminium i blachy stalowej

- opakowania ze szkła

- opakowania z tworzyw sztucznych

Obecne największy wzrost produkcji i zużycia obserwuje się dla opakowań z tworzyw sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych. Wzrost ten w ostatnim okresie kształtował się na poziomie 10% rocznie i był pięciokrotnie wyższy niż w krajach Europy Zachodniej. Przewidywana struktura odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przewiduje, że ponad 60% masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych stanowią poliolefiny.

W gminie prognozuje się:

- niewielki wzrost opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła do roku 2007 (do ok. 6%),

a następnie niewielki spadek do roku 2011 – do ok. 4% w stosunku do roku 2002.

- niewielki wzrost opakowań z blachy stalowej i aluminium do roku 2007 (do ok. 4 %),

a następnie spadek do roku 2011 – ok. 0,59%.

Będzie to efektem prowadzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Jest on skierowany do dwóch obszarów powstawania odpadów, tj. budownictwa wielorodzinnego (bloki mieszkaniowe, placówki handlowo-usługowe lub oświatowe, itp.) oraz zabudowy o charakterze  jednorodzinnym - zagrodowym.

Na terenie gminy prognozuje się do roku 2007 niewielki wzrost ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych średnio we wszystkich strumieniach (o ok. 4,4 %),

a następnie spadek, prognozowany wzrost w roku 2011 wyniesie ok. 2,2%

w stosunku do roku 2002.

## 5.2. Odpady sektora gospodarczego oraz odpady niebezpieczne.

### 5.2.1. Założenia wstępne.

Przyjęto następujące założenia do prognozy ilości i jakości tych grup odpadów powstających  w gminie Sędziejowice na lata 2004 – 2011 :

  - rozwój gospodarczy gminy będzie postępował dodatnio ( powstanie nowych inwestycji oraz rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, głównie usługowych w dziedzinie agroturystyki i przetwórstwa zdrowej regionalnej żywności, upraw związanych z odnawialnymi źródłami energii np. plantacje energetyczne ).

Ta grupa odpadów jest objęta pełnym monitoringiem, z którego wynika, że w latach 2004 – 2011 nie nastąpi ich gwałtowny przyrost a wręcz przeciwnie – spadek. Zakładany stopniowy wzrost gospodarczy na terenie gminy przyczyni się jednocześnie do wzrostu zamożności jego mieszkańców, a zatem do wzrostu konsumpcyjnego stylu życia.

W oparciu o WPGO, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz inne materiały, statystycznie można przyjąć założenia prognozy ilości i składu odpadów gospodarczych na obszarze gminy:

  - do roku 2007 –  utrzymanie obecnego poziomu

  - do roku 2011 – możliwy niewielki wzrost ilości wywołany stopniowym rozwojem gospodarczym w gminie (ograniczony ze względu na konieczność wprowadzania technologii mało lub bezodpadowych w istniejących

i nowobudowanych instalacjach przemysłowych m. in.  Dyrektywa IPPC

- zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń )

### 5.2.1. Odpady niebezpieczne.

Ta grupa odpadów powstająca w sektorze gospodarczym podlega szczególnemu monitoringowi zgodnie z przyjętym „Programem postępowania z odpadami”

- zatwierdzonym przez właściwe urzędy lokalne i powiatowe.

Odpady te trafiają wyłącznie do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub odzyskiem, za pomocą specjalistycznych firm transportowych. Odpady te wymagają odpowiedniej technologicznej przeróbki przed ich przekazaniem na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Odpady z tej grupy (podobnie jak inne niebezpieczne) trudno jest oszacować w zakresie prognozy ich ilości i jakości w perspektywie lat 2007 – 2011.

Można jedynie w oparciu o wskaźniki Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przyjąć prognozę powstawania tej grupy odpadów pochodzących z przemysłu i pozostałej działalności gospodarczej na następującym poziomie wzrostu:

  - 2007 r. – 1,5 ÷ 1,6 %

  - 2011 r. – ok. 2,0 ÷ 2,2 %

(nie dotyczy to trzech grup odpadów zawierających azbest ).

#### 5. 2. 1. 1. Odpady zawierające azbest.

Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest obowiązuje w Polsce  od 1997 roku. Przyjęty w 2002 roku „Program usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zakłada realizację usuwania tych wyrobów (dotyczących trzech grup odpadów ujętych w katalogu odpadów) w terminie do roku 2032. Ilość tych odpadów na terenie gminy została szacunkowo określona w pkt 4.3. na 3 600 Mg .

Wobec konieczności (ustawowej) usunięcia materiałów zawierających azbest z grupy odpadów komunalnych i gospodarczych, należy prognozować, że jego dokładne ilości będą możliwe do określenia w fazie realizacji gminnego programu inwentaryzacji wyrobów azbestowych, realizowanego przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

#### 5.2.1.2. Odpady zawierające PCB.

Obowiązkiem gminy jest kontrola ich identyfikacji oraz prowadzenie rejestrów bieżącej utylizacji w oparciu o sprawozdania dysponentów PCB (współpraca ze Starostwem Powiatowym).

Wszelkie instalacje zawierające PCB muszą zostać oczyszczone z tych substancji do końca czerwca roku 2010 – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gminy Sędziejowice prognoza w tym punkcie nie dotyczy.

#### 5.2.1.3. Wyeksploatowane pojazdy oraz zużyte opony.

Na obszarze gminy Sędziejowice w najbliższych latach można się spodziewać

wzrostu  ilości  tzw.  wraków  samochodowych  (zgodnie  z  prognozą krajową).

Ilość tych pojazdów może osiągnąć w latach następujące poziomy:

  - 2006 – 216 %

  - 2010 – 290 %

  - 2014 – 390 %

Wzrost prognozowanej ilości pojazdów złomowanych odnosi się do poziomu  z roku 2000.

Od dnia 1 lipca 2003 roku obowiązuje ustawowy zakaz składowania całych opon,

a od 1 lipca 2006 roku będzie obowiązywał zakaz składowania części opon. Nałożony został również na producentów i importerów opon ustawowy obowiązek odzysku zużytych opon. Ocenia się, że średni przyrost odzysku w skali roku wyniesie od 3 do 5 % .

Z uwagi na dużą ilość małych i średnich  podmiotów gospodarczych na terenie gminy, należy rozważyć możliwość włączenia tej grupy odpadów do obszaru Gminnego Punktu Skupu Odpadów Niebezpiecznych.

#### 5.2.1.4.  Akumulatory i baterie.

Zagadnienie   ilości   zużytych  akumulatorów,   praktycznie  w   całości   można odnieść do punktu 4.3.3.4. Planu (wraki samochodowe, zużyte opony). Z tego źródła pochodzić będzie główny strumień tego rodzaju odpadów, wraz z innym, powstającym przy zakupie i wymianie akumulatora, objętym pełnym monitoringiem (opłata depozytowa).

Ilość zużytych akumulatorów może osiągnąć w poszczególnych latach następujące poziomy:

  - 2006 – 230 %

  - 2010 – 300 %

- 2014 – 400 %

Jest to wzrost ilości zużytych akumulatorów w odniesieniu do poziomu z roku 2000.

Ilość zużytych baterii, zawierających substancje niebezpieczne, jaka powstaje na terenie gminy nie jest dokładnie znana (dotyczy to również obszaru całego powiatu łaskiego).

Wprowadzenie od roku 2004 opracowania na terenie gmin systemu zbiórki baterii, zawierających substancje niebezpieczne, umożliwi w perspektywie czasu dokonać oceny ich ilości powstającej na obszarze objętym logistyką w/w systemu.

### 5.2.2.  Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne.

Urządzenia tej grupy do chwili obecnej nie stanowią pod względem ilościowym poważnej grupy odpadów. Notowany jest jednak ich postępujący wzrost w skali całego kraju. Według KPGO należy się liczyć z ich poważnym wzrostem do roku 2014 tj. 200 % w odniesieniu do roku 2000. Ta prognoza może się spełnić na obszarze powiatu łaskiego  oraz gminy Sędziejowice.

### 5.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Prognozowanie ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych na obszarze gminy Sędziejowice jest stosunkowo trudne do określenia w przedziale lat 2004 – 2007

i następnie 2007 – 2011.

Można ogólnie przyjąć, że ich wzrost będzie następował wolniej w odniesieniu do planowanego wzrostu świadczenia usług medycznych i weterynaryjnych. Brak dokładnych danych (na poziomie KPGO i PPGO) nie pozwala na dokonanie dokładniejszej oceny wzrostu tej grupy odpadów w latach 2004 – 2007 i następnie 2007 – 2011.

Przyjęto zgodnie z KPGO wskaźnik 1% wzrostu tych odpadów rocznie co daje ilości szacunkowe w odniesieniu do roku 2002 :

- 2005r 	-	0,55 Mg / rok

- 2010r. 	-	0,58 Mg / rok

- 2015r.	-	0,61 Mg / rok

# 6. PLANOWANE CELE I SYSTEM GOSPODARKI   	ODPADAMI DLA GMINY SĘDZIEJOWICE.

Założenia wstępne

Kierunki podstawowe dotyczące strategii w gospodarce odpadami gminy zostały przyjęte w następujących dokumentach planistycznych i wykonawczych :

- „II Polityka Ekologiczna Państwa”

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego”

- „Polityka Ekologiczna Województwa Łódzkiego”

- „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami”

- „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami”

- „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami”

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09. 04. 2003 r. – w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, założone cele  w gospodarce odpadami zostały określone w dwóch czteroletnich przedziałach czasowych w oparciu o w/w dokumenty planistyczne a zwłaszcza PPGO oraz WPGO:

- 2004 – 2007 r. – cele krótkoterminowe,

- 2007 – 2011 r. – cele długoterminowe.

HIERARCHIA CELÓW GOSPODARKI ODPADAMI

i sposoby ich realizacji

WSPÓŁCZESNA 						PRZYSZŁOŚCIOWA

UNIKANIE ODPADÓW

(zapobieganie ich powstawaniu)

MINIMALIZACJA

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

RECYKLING

UNIESZKODLIWIANIE

Podstawowe kierunki dotyczące gospodarki odpadami zgodnie z w/w aktami :

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku)

i tym samym ograniczenie ilości powstających opadów przemysłowych,

- wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych, ograniczenie ilości powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,

- wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/M/rok,

- likwidacja mogilników i „dzikich” składowisk śmieci,

- likwidacja odpadów azbestu oraz zawierających PCB,

- kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu w celu uzyskania co najmniej 15% recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz 25% recyklingu materiałów opakowaniowych,

- ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji-docelowo o 65% w stosunku do roku 1995 (rysunek nr 21),

- wprowadzenie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, w szczególności w dużych miastach oraz kompostowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na terenach wiejskich oraz małych miast.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice uwzględnia kierunki działań wynikające z polityki ekologicznej państwa, KPGO oraz WPGO dla woj. łódzkiego:

- konieczność unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji,

- zwiększenie stopnia odzysku substancji, materiałów i energii z odpadów,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

## 6.1. Warianty możliwych systemów gospodarki odpadami

## dla gminy  Sędziejowice.

### 6.1.1. Analiza wariantów.

Z uwagi na mały obszar gminy i brak obecnie ekonomicznego uzasadnienia prowadzenia systemów składowania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy, proponowane warianty odnoszą się głównie do sposobów ich gromadzenia

i transportu.

Warianty odnoszą się do selektywnego zbierania odpadów tj. selekcji u źródła ich powstawania.

#### 6.1.1.1. Wariant I

– system pojemnikowy ( zastosowanie wyłącznie pojemników do określonego strumienia odpadów komunalnych ).

Pojemniki mogą być dwojakiego rodzaju :

- typu dzwon ( stosowane w większości obszarów województwa – obsługiwane przez samochody typu HDS ),

- typu – ocynk na kółkach z kolorowymi pokrywami ( obsługiwane sprzętem tradycyjnym ).

W chwili obecnej na terenie gminy pojemniki na surowce wtórne ustawione są  w 9

punktach.

Założenia wariantu :

Zakłada się, że do roku 2007 w pojemniki zostaną uzbrojone miejscowości i sołectwa

na terenie gminy, ilość punktów docelowo ma wynieść 30.

Koszt wariantu wynosi ok. 105 000,00 - 136 000,00 zł w zależności od rodzaju pojemników.

Wariant ten jest możliwy również do realizacji bez udziału środków własnych gminy. Pojemniki mogą być ustawione przez firmę obsługującą gminę w zamian za nieodpłatne przekazywanie selektywnie zebranych odpadów.

#### 6.1.1.2. Wariant II

założenia :

  - selekcja prowadzona systemem workowo – pojemnikowym.

  - każde gospodarstwo otrzymuje komplet 4 worków na : metale, tworzywa sztuczne, makulaturę, tekstylia -  12 razy w ciągu roku.

  - Posegregowane odpady odbierane są 1 raz w miesiącu.

  - Pozostałe odpady ( szkło białe i kolorowe )zbierane są w pojemnikach o poj. 0,11 i 0,24 m3.

Koszt zakupu worków :

  - liczba gospodarstw – 2447 ( źródło – Narodowy Spis Powszechny 2003r. )

  - 4 worki na miesiąc ( makulatura, plastik, metal, tekstylia )

2447 x 0,3 x 4 x 12 = 35236,80  zł / rok

koszt zakupu pojemników na pozostałe frakcje selekcji

liczba nowych punktów zbiórki  -  23

koszt zakupu 1 pojemnika – 1200,00 zł

23 x 1200,00 = 27 600,00 zł

sumaryczny koszt wariantu II	-	62 836,80 zł w 1 roku realizacji.

wariant jest również do spełnienia przy współpracy z obecnie obsługującymi gminę firmami. Pomimo wyższej kwoty niezbędnej do jego realizacji może okazać się ekonomicznie bardziej opłacalny z uwagi na zwiększenie świadomości mieszkańców, większą wygodę w codziennej obsłudze. Efektem może być zmniejszenie o ponad 50% opłat za wywóz ogólnych odpadów komunalnych z gminy.

#### 6.1.1.3. Wariant III

założenia :

- selekcja prowadzona jest systemem pojemnikowym na dotychczasowym poziomie.

- uzupełnieniem selekcji jest „ Program selektywnej zbiórki odpadów w szkołach” – prowadzony przez organizację pozarządową Centrum Zrównoważonego Rozwoju

w Łodzi.

- Akcja całoroczna zbiórki makulatury, plastiku, puszek metalowych i opakowań po aerozolach, baterii i opakowań szklanych w szkołach na terenie gminy. Odbiór selekcji jest 1 raz w miesiącu przez firmę specjalistyczną, wyłonioną w konkursie ofert przez prowadzącego program. Za oddaną selekcję dzieci otrzymują eko – bony i co dwa miesiące wymieniają je na nagrody ( rowery, sprzęt tenisowy, pływacki, karnety na zajęcia sportowe i.t.p. ). Kadra nauczycielska bierze udział w szkoleniach dotyczących :

- pozytywnej motywacji

- ekoprzedsiębiorczości w szkołach.

Program realizowany jest przy współfinansowaniu z WFOŚ i GW w Łodzi i ma zasięg wojewódzki.

Wariant realizowany jest bez nakładów z budżetu gminy Sędziejowice.

### 6.1.2. Wybór wariantu dla okresu krótkoterminowego na lata 2004 – 2007.

Optymalnym z uwagi na skromny budżet gminy jest wariant III, który gmina będzie realizować przy współpracy z dotychczas obsługującymi ja firmami zewnętrznymi, posiadającymi stosowne umowy z gminą i zezwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami na jej terenie. Wariant będzie realizowany od miesiąca października 2004r.

#### 6.1.1.4. Wariant gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

ORGANIZACJA SYSTEMU ZBIÓRKI BATERII ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE

NIEBEZPIECZNE. - ROZWIĄZANIEM MOŻE BYĆ WZÓR NIEMIECKI.

Wprowadzono tam podział odpadów z uwagi na ich pochodzenie:

- z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych

- z zakładów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Z uwagi na stopień zagrożenia podzielono na kategorie:

- odpady "zwykłe"

- odpady niebezpieczne (stanowiące ok. 10% odpadów komunalnych).

Dla odpadów zaliczonych do kategorii niebezpiecznych, pochodzących

z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych - przyjęto nazwę odpady "problemowe".

Gminy prowadzą zbiórkę odpadów "problemowych" w wyznaczone dni, kilka razy

w roku, w określonych miejscach, obejmując nią m.in. stosowane w gospodarstwach domowych chemikalia, farby, lakiery, rozpuszczalniki (również puste opakowania po nich), zużyte akumulatory, lodówki zawierające freony, itp.

Ponadto zorganizowano komunalne, gminne i powiatowe stanowiska tzw. "doradców ds. odpadów", którzy udzielają porad mieszkańcom i jednostkom gospodarczym jak

w sposób bezpieczny dla środowiska postąpić z odpadami niebezpiecznymi

i nietypowymi.

Wariant generuje miejsce pracy i może być realizowany przez firmę dotychczas obsługującą gminę.

Koszt roczny jest równy średniej krajowej pensji w sferze budżetowej.

GMINNY  PUNKT  ZBIÓRKI  ODPADÓW  SEGREGOWANYCH

I WIELKOGABARYTOWYCH

Schemat sugerowany przez PPGO :

Zgodnie PPGO Punkt taki powinien posiadać :

pomieszczenie dla pracownika 
wiata na odpady niebezpieczne
kabina WC 
boksy na odpady wielkogabarytowe 
kontener zamykany 7 m3, na popiół i żużel 
kontener zamykany 7 m3 na makulaturę 
kontener otwarty 7 m3 na odpady budowlane 
kontener otwarty 7 m3 na większy złom 
kontener otwarty 7 m3 na odpady z tworzyw sztucznych 
pojemniki 1,5 m3 na drobne odpady selektywnie zbierane (szkło białe i kolorowe, PET, makulatura, złom)

GPZOSiW będzie zlokalizowany w wyznaczonym przez gminę miejscu zgodnym

z jej planem zagospodarowania przestrzennego. Punkt powinien być dozorowany przez osobę przyjmującą odpady w godzinach jej funkcjonowania (8-12 godzin od poniedziałku do piątku, 4-6 godzin w soboty). Wstęp do GPZOSiW powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (wysokie ogrodzenie, oświetlenie). Ponadto teren Punktu, zajmujący średnio powierzchnię 400 m2, powinien być utwardzony, z dostępem do bieżącej wody.

## 6.2. Cele gospodarki odpadami w gminie Sedziejowice.

Cele krótkoterminowe: 2004 – 2007 r.

Zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie 6 cele krótkoterminowe zostaną osiągnięte poprzez doprowadzenie do:

- eliminacji wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska w sposób niekontrolowany (zorganizowana zbiórka odpadów obejmująca wszystkich mieszkańców gminy Sędziejowice ).

- wzrost skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- wzrost skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych (np. baterie, sprzęt AGD),

- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami.

Cele długoterminowe 2007 – 2011

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

- doskonalenie systemu logistycznego (obecnie funkcjonującego na terenie gminy Sędziejowice) gospodarki odpadami komunalnymi.

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- postępujący wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców gminy

w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami – dokonano analizy wstępnej istniejącego systemu logistycznego: zbiórki, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze gminy Sędziejowice (wraz z istniejącym systemem selektywnej zbiórki odpadów).

Ocena została podzielona na IV etapy:

Etap I.

Wytwarzania odpadów komunalnych.

W gminie Sędziejowice działania te mogą obejmować między innymi:

- gospodarcze wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji w sektorze budownictwa jednorodzinnego ( kompostowanie )

- selekcja odpadów opakowaniowych oraz pozostałych, stanowiących możliwość wykorzystania dla pozyskania surowców wtórnych( zwiększenie ilości punktów selektywnej zbiórki odpadów docelowo do 24

- edukacja ekologiczna mieszkańców w celu ich uaktywnienia w ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów u źródła ich powstawania.

Etap II.

Zbiórka i transport odpadów.

Jak już wspomniano wcześniej, istniejący na terenie gminy system zbiórki i transportu odpadów jest dobrze oceniany przez mieszkańców. Firmy świadczące usługi komunalne, posiadają nowoczesny specjalistyczny sprzęt (bezpylne   śmieciarko  –  ładowarki),   pojemniki   do   gromadzenia   odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych.

Od roku 2004 obecny system zbiórki odpadów na terenie gminy Sędziejowice zostanie rozbudowany o :

- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w formie wystawek

- zbiórkę baterii w szkołach

- zbiórkę przeterminowanych leków przy istniejących punktach aptecznych

- udział w programie selektywnej zbiórki odpadów w szkołach

- gminny program usuwania odpadów zawierających azbest na lata 2004 - 2007

Etap III.

Unieszkodliwianie odpadów ( udział w PPGO )

Dalsza rozbudowa i modernizacja instalacji unieszkodliwiania i odzysku na terenie powiatu jest uzależniona od wielu czynników, między innymi:

  - ilości i jakości odpadów, które będą trafiać na składowisko odpadów w latach 2004 – 2007 , 2007 – 2011

  - wyboru właściwych technologii zbiórki i transportu określonych grup odpadów, np. odpadów niebezpiecznych lub odpadów zwierających azbest

  - wyboru właściwych systemów ograniczających strumień deponowanych na składowisku odpadów a zwłaszcza grup odpadów ulegających biodegradacji,

  - akceptacji społeczności lokalnej, w tym społeczeństwa gminy Sędziejowice.

Wymienione wyżej działania są zgodne z głównymi tezami WPGO, PPGO oraz dyrektywami UE.

Etap IV.

Odbiorcy i rynek.

Obecny system (i planowany) wytwarzania, zbiórki, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych okazał się logistycznie dobrze przyjętym. Gwarantuje to między innymi:

- sprawność techniczno – organizacyjna operatorów ( firm obsługujących system zbiórki i transportu odpadów )

- bezpieczna dla środowiska forma i sposób składowania odpadów

- ( zmodernizowane, nowoczesne składowiska )

- umowy wieloletnie z recyklerami odpadów (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, sprzęt AGD i RTV, baterie), zawarte przez firmy obsługujące gminę.

## 6.3. Harmonogram  realizacji zadań dla gminy Sędziejowice na lata

## 2004 – 2011.

### 6.3.2. Harmonogram realizacji zadań krótko i długoterminowych.

Harmonogram stanowi Tabela - Załącznik nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami .

W  tabeli zestawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami w gminie wraz z szacunkowymi kosztami oraz wskazaniem źródeł ich finansowania.

W tabeli oznaczono:

W – zadania własne (realizatorem jest Urząd Gminy – pozycja musi być zapisana

w budżecie gminy, Gmina ponosi koszty  i występuje o zewnętrzne dofinansowanie).

Ws – zadania wspierane (Gmina uczestniczy finansowo w miarę możliwości, lecz nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację lecz wspólnie z partnerami).

K – zadania koordynowane (Gmina jest współrealizatorem, ale nie finansuje zadań).

X – okres realizacji (zadania mogą być realizowane w perspektywie krótkookresowej: do końca roku 2007, w perspektywie długoterminowej do 2011, lub w jednym i drugim przedziale czasowym).

# 7. Analiza oddziaływania planu na środowisko

Realizacja tego PLANU, przewiduje dalsze kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami, będące kontynuacją w realizacji dotychczasowych działań

w tym zakresie na terenie gminy Sędziejowice. Plan Gospodarki Odpadami dla    gminy    Sędziejowice    zakłada    odzysk    oraz    unieszkodliwienie   odpadów powstających na jej obszarze w długim horyzoncie czasowym, uwzględniającym założenia planów WPGO oraz PPGO dla powiatu łaskiego w latach 2004 ÷ 2011.

Podjęcie się próby rozwiązania problemu  w odniesieniu do:

- odpadów wielkogabarytowych

- odpadów ulegających biodegradacji

- odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

Przyczyni się do:

  - zmniejszenia się ilości odpadów składowanych jak w przypadku rozbudowy systemu segregacji i odzysku surowców wtórnych

  - zmniejszenia zagrożenia zanieczyszczenia gleb i wód (w obszarach ich składowania)

  - znacznego ograniczenia niekontrolowanego składowania odpadów

  - pełniejszego wykorzystania odpadów z grupy ulegających biodegradacji (gospodarcze wykorzystanie).

Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej ochrony

i wykorzystania zasobów krajobrazowych gminy, jak i  ochrony zasobów wód podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym.

Realizacja Planu nie spowoduje, na każdym z etapów, do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla przyrodniczego i środowiskowego funkcjonowania gminy.

# 8. Możliwości finansowania zadań wynikających z Planu

# Gospodarki Odpadami dla gminy Sędziejowice.

Źródła finansowania zadań wynikających z Planu ( harmonogram na lata 2004

– 2011), ograniczają się praktycznie do dwóch grup :

  - środki publiczne (budżet gminy Sędziejowice, pożyczki, kredyty oraz dotacje możliwe do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej),

  - pomoc finansowa europejska (Ekofundusz - w ramach tzw. ekokonwersji oraz środki z EFRR – Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Priorytet 3 ; Działanie  3.1. – metodykę pozyskiwania środków stanowi załącznik nr 1 do PGO dla gminy Sedziejowice ).

  - Środki komercyjne - preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin obecnie, kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty wynosi do 4 lat, możliwa karencja — 1,5 roku. Pożyczki i preferencyjne kredyty są udzielane na krótkie okresy — do kilku lat. Powoduje to skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin.

  - Środki Prywatne w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP). Gmina może być udziałowcem w podmiocie powołanym dla obsługi gospodarki komunalnej bądź jej zarządzania z udziałem partnera prywatnego

( Inwestora strategicznego wyłonionego na drodze obowiązujących przepisów

prawnych w tym zakresie).

EKOFUNDUSZ jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). 
Dofinansowywane priorytety w gospodarce odpadami z EKOFUNDUSZU to: 
- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu,   unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju, 
- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody. 
We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową z fundacji EKOFUNDUSZ uzyskać mogą  tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków: 
- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów - donatorów
- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska 
- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia. 
EKOFUNDUSZ udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nieinwestycyjne. EKOFUNDUSZ nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. 
Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów

(w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EKOFUNDUSZU  może pokryć do 50% kosztów. 
Inne fundacje :
- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie
- Environmental Know-How Fund w Warszawie 
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie
- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego 
- Program Małych Dotacji GEF
- Projekt Umbrella.

Większość przyjętych do realizacji w Planie zadań strategicznych stanowić będzie kontynuację i ewentualną rozbudowę logistyczną (w ramach dotychczasowych zadań gminy Sędziejowice).

Ich realizacja nie spowoduje znacznego wzrostu obecnych kosztów, związanych np.

z selektywną zbiórką odpadów lub zbiórką odpadów ulegających biodegradacji, ponoszonych przez gminę Sędziejowice

9 . Ocena wdrażania Planu i sposób jego monitoringu.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sędziejowice został opracowany w oparciu

o wytyczne planów:

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego oraz

Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu łaskiego.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach istnieje obowiązek jego aktualizacji (nie rzadziej niż raz na cztery lata), konieczność przygotowania przez organy wykonawcze gminy sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami, składany Radzie Gminy Sędziejowice - co 2 lata. Jeżeli uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji należy dokonać stosownego postępowania, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, celem jego aktualizacji (w przypadku zmian prawnych, sytuacji lokalnych oraz innych znaczących powodów).

Monitoring i ocena wdrażania Planu wymagają ze strony władz lokalnych:

Przyjęcia wskaźników określających:

- Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy

- Stopień odzysku i powtórnego wykorzystania poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych

- Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

- Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów komunalnych

- Ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów i zwiększenie stopnia odzysku.

Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze:

- limity horyzontalne wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw UE

- limity i wskaźniki, jakie występują w planie gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego i powiatu łaskiego.

Proponowane wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny, były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Plany i programy gospodarki odpadami opracowywane są bowiem w okresie dynamicznych zmian uregulowań prawnych gospodarki odpadami. Zmianie ulegają definicje: odpadów, odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych i generalnie klasyfikacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wprowadzane są w życie nowe, bardziej ostre wymagania dotyczące zarówno prowadzenia procesów odzysku jak i unieszkodliwienia, w tym składowania odpadów. Przeprowadzane są przeglądy ekologiczne składowisk i instalacji przetwarzania odpadów. Wszystko to świadczy

o tym, że dane wejściowe do oceny stanu gospodarki odpadami będą wymagały weryfikacji.

Ustawiczne zbieranie informacji o stanie gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów na terenie gminy, realizowane przez wyznaczoną komórkę organizacyjną.

Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie powiatowego i wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia

i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Należy nadmienić, że wdrażanie i monitorowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy wymaga koordynacji i nadzoru zarówno merytorycznego jak

i organizacyjnego.

Sprawą priorytetową jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz dotyczących gospodarki odpadami, które zawierać będą kompleksową informację o odpadach, łącznie z informacją o przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

# 10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice został sporządzony zgodnie

z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie

o Odpadach,  Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sędziejowice.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sędziejowice zawiera analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, z której wynika, że na badanym obszarze istnieje potrzeba jego wdrożenia i realizacji zadań z niego wynikających.

Dla potrzeb konstrukcyjnych dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

Cele i kierunki działań

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest o system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych :

Na terenie całej gminy – system selektywnej zbiórki „u źródła”. System będzie się opierał na wybranym wariancie zamieszczonym w PGO dla gminy Sędziejowice.

W przypadku odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych celowym byłoby stworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych

( GPZOSiW ).

Reasumując, za najważniejszy cel strategiczny gminy w zakresie gospodarki odpadami należy przyjąć  ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.

Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz akcje edukacyjno - informacyjne.

Dla zadań krótkoterminowych – do 2007 opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający nakłady finansowe w poszczególnych latach, zewnętrzne źródła finansowania oraz partnerów do realizacji. Część zadań wynika z konieczności włączenia się w regionalne i lokalne systemu gospodarki odpadami (np. działania

w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, odpadów weterynaryjnych, działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów opakowaniowych i ulegających biodegradacji, współpraca z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działania edukacyjne itd.).

Przyjęty w Planie system jest zgodny z:

Aktualnie obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi :

Polityką Ekologiczną Państwa

Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu łaskiego.

Przyjęte rozwiązania techniczno – organizacyjne gwarantują osiągnięcie założonych celów krótko i długoterminowych.

# 11. Wykaz załączników

1   –  Sposób pozyskiwania środków finansowych dla zadań wynikających

z harmonogramu - w ramach ZPORR.

- -  Harmonogram realizacji zadań dla gminy Sędziejowice na lata 2004 – 2011.

- – Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy z podziałem na małych,

średnich i dużych przedsiębiorców.

- – Wykaz podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie gminy

posiadających zezwolenie i umowę z gminą.

# Załącznik nr 1 – sposób pozyskiwania środków finansowych z EFRR dla zadań wynikających z harmonogramu w ramach ZPORR

| Etap realizacji | Dokumenty i działania | Uwarunkowania | Zadania Gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedura uzyskiwania środków finansowych w ramach ZPORR lata 2004-2006. | Zgłoszenie Karty projektu ( bez wymogu ). Złożenie wniosku do ZPORR dla Projektu wraz z wymaganym kompletem załączników. Podpisanie umowy z beneficjentem przez WOJEWODĘ. | Spełnienie wszystkich wymagań określonych w ZPORR i w uzupełnieniu ZPORR na lata 2004-2006 . posiadanie | Prowadzenie procedury we własnym zakresie lub powierzenie jej Menedżerowi Projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. |
| Procedura przygotowania realizacji Projektu | Dokumentacja Przetargowa na roboty i dostawy. Umowa z Wykonawcą i Dostawcami. Dokumenty zapewniające pełne pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania. | Opracowanie Dokumentacji Przetargowej i sposób przeprowadzenia Procedury Przetargowej musi być zgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. | Opracowanie Dokumentacji Przetargowej Przeprowadzenie Procedury Przetargowej Podpisanie umów. |
| Procedura realizacji Projektu | Umowa z Inżynierem Kontraktu. Prace budowlane. Nadzór inwestycyjny nad budową Umowy zapewniające pełne pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego | Podpisana umowa z Wykonawcą Wybrany Inżynier Kontraktu Zatwierdzony Harmonogram budowy i spływ środków finansowych | Nadzór nad postępem robót Nadzór finansowy nad realizacją Projektu Kontrola przestrzegania harmonogramu realizacji. |
| Zakończenie zadania Inwestycyjnego- Projektu. | Protokół zakończenia i odbioru robót. Zakończenie prac rozruchowych ( jeśli wymagane). Odbiór ostateczny zadania, stwierdzenie zgodności z założeniami technicznymi i harmonogramem. Monitoring Projektu. | Zakończenie wszelkich prac na budowie. Końcowe protokoły odbioru , przekazanie obiektów ( instalacji ) do eksploatacji. | Udział i nadzór nad przyjmowaniem obiektów do eksploatacji. |
|  | Końcowe dokumenty rozliczenia środków z EFRR w przypadku prefinansowania. Złożenie końcowych raportów o zwrot nakładów w przypadku refinansowania. Końcowe rozliczenia pomostowych środków krajowych. | Rozliczenie końcowe z instytucjami finansowymi. | Rozliczenie Końcowe Projektu - sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu gminy przed Rada Gminy. |

Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice na lata 2004 - 2011

|  | Priorytet (zgodny z Programem Ochrony Środowiska) |  | Zadania | W / Ws / K | do 2007 | do 2011 | Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia | Źródła finansowania | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - biodegradowalnymi |
|  |  | 1.1 | Akcje informacyjne dla organizowania indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych (do 2010 r) – ulotki, prelekcje. | Ws | + | + | 300,00 / rok | budżet gminy, inwestorów, WFOŚiGW, fundusze strukturalne. | Prywatni przedsiębiorcy, Lokalne organizacje pozarządowe. |
|  |  | 1.2 | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji do kompostowania z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej (do 2010) | Ws | + | + | 1000,00 / rok | budżet gminy, inwestorów, WFOŚ i GW, Fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 1.3 | Wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującego przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa | Ws | + | + | 1000,00 / rok | środki własne gminy, budżet powiatu, środki inwestorów, WFOŚ i GW, Fundusze strukturalne | Starostwo Powiatowe, Przedsiębiorcy, lokalne organizacje pozarządowe. |
|  |  | 1.4 | Działania w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Ws | + | + | 50000,00 / rok lub bez udziału. | budżet gminy, WFOŚ i GW, budżet inwestorów, Fundusze strukturalne. | Firmy obsługujące gminę, organizacje pozarządowe. |
|  |  | 1.5 | Szkolenia n.t. możliwości i zasad gospodarczego wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego | Ws | + | + | 2000,00 zł / rok | budżet gminy, powiatu, inwestorów, WFOŚiGW, Fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 1.6 | Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich selekcji „u źródła” | W | + | + | 2000,00 zł /rok | budżet gminy, powiatu, inwestorów, WFOŚiGW, Fundusze strukturalne. | j.w.. |
| 2 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi |
|  |  | 2.1 | Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy | Ws | + | + | 2000,00 zł / rok | budżet gminy, powiatu, inwestorów, WFOŚiGW, fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 2.2 | Utworzenie jednego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy | Ws | + | + | 20000,00 zł / rok | j.w. | j.w. |
| 3 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi |
|  |  | 3.1 | Udział w tworzeniu sieci punktów odbioru, demontażu i recyklingu wraków samochodowych ( prowadzenie ewidencji ) | K | + | + | b.u. | Środki gminy w ramach posiadanych etatów, WFOŚ i GW Fundusze strukturalne | Starostwo powiatowe, Organizacje pozarządowe, prywatni przedsiębiorcy. |
| 4 | STOPNIOWA ELIMINACJA OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI |
|  |  | 4.1 | Wsparcie akcji edukacji dla małych i średnich firm branży spożywczej i przetwórstwa drewna na temat zasad gospodarki odpadami w tych firmach | Ws | + | + | 1000,00 / rok | j.w. | Prywatni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. |
| 5 | Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi |
|  |  | .5.1 | Akcje edukacyjne o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu – organizacja szkoleń. | W | + | - | 1000,00 zł/rok | WFOŚiGW, budżet gminy. Fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 5.2 | Organizacja systemu zagospodarowania osadów ściekowych ( np. współkompostowania z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji) przy lokalnych oczyszczalniach ścieków (do roku 2010) | Ws | + | + | 10 000,00 zł / rok | Użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków | Firmy obsługujące serwis urządzeń. Prywatni przedsiębiorcy. |
| 6 | Systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi |
|  |  | 6.1 | Utworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych i leków przeterminowanych przy sieci handlowej (apteki, sklepy z farbami itd..) (do roku 2010) – monitoring. | K | + | + | b.u. | Budżet gminy w ramach posiadanych etatów. Środki własne inwestorów, | Prywatni przedsiębiorcy, lokalne organizacje pozarządowe. |
|  |  | 6.2 | Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych (GPZOSiW). | Ws | - | + | 600000,00 zł od roku 2008 - 2011 | Środki własne gminy, inwestorów, WFOŚiGW, fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, Związki gmin, WIOŚ, |
|  |  | 6.3 | Akcje edukacyjne o prawidłowym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym | W | + | + | 2000,00 zł / rok | Budżet gminy, powiatu, WFOŚiGW. Fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, związki gmin, WIOŚ, |
| 7 | Wdrożenie programu eliminacji odpadów zawierających azbest |
|  |  | 7.1 | Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest w gminie (do 2006 roku) | Ws | + | - | b.u. | Budżet gminy w ramach posiadanych etatów, budżet powiatu, WFOŚ i GW fundusze strukturalne | Starostwo powiatowe, WIOŚ. |
|  |  | 7.2. | Opracowanie gminnego programu usuwania odpadów zawierających azbest | Ws | + | - | 5000,00 zł w roku 2005 | Budżet gminy, QWFOŚ i GW, Fundusze strukturalne. | Fundacja Łódzkie bez azbestu, prywatni przedsiębiorcy, Organizacje ekologiczne. |
|  |  | 7.3 | Udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu oraz koordynacja programu gminnego. | Ws | + | + | b.u. | Budżet gminy w ramach posiadanych etatów,budżet powiatu, fundusze strukturalne | Starostwo powiatowe, WIOŚ. |
| 98 | Likwidacja dzikich wysypisk odpadów |
|  |  | 8.1 | Likwidacja dzikich składowisk | Ws | + | + | 3000,00 zł / rok | Budżet gminy, powiatu,WFOŚiGW, Fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, zwiazki gmin, WIOŚ. |

Załącznik nr 3

Wykaz firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Sędziejowice z podziałem na małego, średniego i dużego przedsiębiorcę.

Mały przedsiębiorca 	-	235  podmiotów prowadzących usługi drobne,

nieuciążliwe jako osoby fizyczne.

# Średni przedsiębiorca

| l.p. | Nazwa firmy | Miejsce prowadzenia działalności | Rodzaj prowadzonej działalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska”. | m. Kozuby | Handel środkami do produkcji rolnej, spożywczymi i przemysłowymi, produkcja pieczywa. |
| 2 | „ Słodmor ” | m. Wola Wężykowa 61 | Przetwórstwo ryb i art. Rolnych |
| 3 | PPUH „ Makaoz” | m. Pruszków | Przetwórstwo drewna |
| 4 | „ BIG STONE JEANS” | m. Podule 52 | Produkcja tekstylna |
| 5 | Józef Klink | m. Nowe Kozuby 1 | Tartacznictwo |
| 6 | PHUP „ Alma” | m. Sędziejowice ul. Dolna 20 | Produkcja atr. Spożywczych. |

Duży przedsiębiorca 	-	Zakład Wędliniarski „ Gabrysiak „ - Lichawa 41.

# Załącznik nr 4

# Wykaz firm prowadzących gospodarkę odpadami na terenie gminy Sędziejowice posiadających zezwolenie i bieżące umowy.

| l.p. | Nazwa firmy | Adres | Miejsce deponowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKO – REGION Sp.z o.o. | Bełchatów ul. Kwiatowa 6 | Składowisko odpadów kom. w Pajęcznie ( właściciel EKO – REGION Sp. z o.o.) |
| 2 | P.T.S. „ALBA” Sp. z o.o. | Zduńska Wola ul. Piwna 8 | HTG Recycling Sp. z o.o. Wola Łaska 71 |
| 3 | PPH i J Dariusz Kalwinek | Zelów | Składowisko odpadów kom w Woli Kruszyńskiej – administrator – PK ” SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Staszica 5 97 – 450 Bełchatów |
| 4 | PRFESIONAL | Rąbień ul. Okrężna 15 Oddz. / Zduńska Wola | Składowisko odpadów kom.w Kąsiu-administrator SATER – Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97 – 360 Kamieńsk |

# Text boxes

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

GROMADZENIE

SELEKTYWNE ZBIERANIE       ODPADÓW

zbieranie odpadów

„suchych”

i

„mokrych”

zbieranie odpadów jednorodnych:

- szkło

- papier

- metal

- tw. sztuczne

ZBIERANIE ODPADÓW  MIESZANYCH

USUWANIE ODPADÓW

METODY  SELEKTYWNE                                        METODY   WYWOZOWE

SYSTEM                                  SYSTEM

NIEWYMIENNY                    WYMIENNY

- pojemniki                         - kontenery i worki

(o poj. do 1200 dm3)           ( o poj. 4 - 40 m3)                      HYDRAULICZNE                     PNEUMATYCZNE

- worki

(o poj. 50-110 dm3)

* worki

( o poj. 50 - 110 dm3)

UNIESZKODLIWIANIE

KOMPOSTOWANIE                      SKŁADOWANIE                                      SPALANIE

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych

i Wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady  opakowaniowe selektywnie zbierane

Odpady budowlane i poremontowe

Odpady niebezpieczne